## Slide 1
生産現場作業者向け
員数チェックシステム
運用マニュアル
カメラで出荷箱を撮影し、AIが部品の数を自動で数えて OK / NG を判定します
データ取得 → アノテーション → 学習 → 推論（員数チェック）までの全手順
プログラミング知識は不要です。画面の操作だけで作業できます

## Slide 2
WORKFLOW
1. 全体の流れ
1
データ収集
検査対象を撮影して
画像を集める
2
画像切り抜き
必要な範囲だけ
切り出す（省略可）
3
アノテーション
部品に枠とラベルを
付けてAIに教える
4
学習
AIに部品を
覚えさせる
5
員数チェック
実際の検査
OK / NGを自動判定
工程1〜4は「AIに部品を覚えさせる準備作業」、工程5が「毎日の検査」です。
ガイドに沿って作業
「設定・管理」→「ワークフロー管理」を開くと、工程順のガイドに沿って各画面へ移動できます。
2

## Slide 3
START
2. システムの起動と終了
1
デスクトップの「object_detection_system」アイコンをダブルクリック
黒い画面が開き、続けてブラウザが自動で開きます
2
ブラウザが開かない場合は手動でURLを開く
http://127.0.0.1:8000/
3
トップページから各作業画面へ移動
「設定・管理」→「ワークフロー管理」を開くとガイド付きで進められます
!
黒い画面は閉じない
作業中は黒い画面を閉じないでください。閉じるとシステムが止まります。
終了するとき
黒い画面で Ctrl + C を押すか、黒い画面を閉じます。
3

## Slide 4
STEP 1（1/2）
3. プロジェクト作成
「プロジェクト」＝ 製品（検査対象）ごとのデータのまとまり
新しい製品を検査するときは、新しいプロジェクトを作ります。撮影画像・アノテーション・学習モデルはすべてプロジェクト単位で管理されます。
1
「データ収集」画面を開く
2
「新規プロジェクト作成」を選ぶ
プロジェクト名は自動で日時が付きます
3
作成したプロジェクトが「アクティブ（作業対象）」になっていることを確認
以降の工程はすべてアクティブなプロジェクトに対して行われます
4

## Slide 5
STEP 1（2/2）
3. データ収集（画像の撮影）
実際の検査と同じ置き方で、部品を入れた箱をカメラの下に置いて撮影します。
自動撮影
撮影間隔（秒）を設定してスタート。箱の中身や位置を少しずつ変えながら撮りためるのに便利です。
手動撮影
「スナップショット」ボタンで1枚ずつ撮影。狙った状態を確実に撮りたいときに使います。
撮影のコツ（AIの精度を決める重要ポイント）
・50〜100枚以上を目安に撮影する
・部品の位置・向き・照明を少しずつ変える（毎回同じだとAIが応用を利かせられません）
・実際の検査時と同じカメラ位置・明るさで撮る
・撮り終えたら画像を確認し、ピンボケ等の不要な画像は削除する
5

## Slide 6
STEP 2（省略可）
4. 画像切り抜き
画像にコンベアや背景など検査と関係ない部分が大きく写っている場合、箱の部分だけを切り抜くと精度が上がります。
1
「画像切り抜き」画面を開き、プロジェクトを選択
2
画像の上でマウスをドラッグして切り抜き範囲を指定
3
「切り抜き」ボタンを押す
指定した範囲が全画像に一括適用されて保存されます
省略してよい場合
箱がカメラ画面いっぱいに写っている場合は、この工程を飛ばして次へ進んでOKです。
6

## Slide 7
STEP 3（1/2）
5. アノテーション（AIに部品を教える）
画像1枚1枚に「ここに部品がある」という枠（ボックス）とラベル（部品名）を付けます。この作業の丁寧さがAIの精度を決めます。
ラベルの登録
1
「アノテーション」画面を開く
プロジェクトを選択
2
ラベル（部品名）を登録
部品の種類ごとに1つ（例：bolt、nut）
枠付け作業
3
画像一覧から1枚目を開く
4
部品を1個ずつドラッグで枠囲み
囲んだらラベルを選ぶ
5
「保存」して次の画像へ
全画像に対して繰り返す
!
時間はかかりますが最重要工程です
枠付けの正確さ＝AIの検出精度です。次ページの「枠付けのルール」を守って作業してください。
7

## Slide 8
STEP 3（2/2）
5. 枠付けのルール と データ分割
1
ぴったり囲む
部品にぴったり合わせて囲む。余白を大きく取らない
2
すべて囲む
写っている部品は全部囲む。囲み忘れ＝「これは部品ではない」と教えることになる
3
隠れていても囲む
一部が隠れている部品も、見えている範囲で囲む
仕上げ：データ分割
6
全画像のアノテーションが終わったら「画像分割」ボタンを押す
学習用データと検証用データに自動分割され、学習に必要な設定ファイル（yaml）が自動生成されます
8

## Slide 9
STEP 4
6. 学習（AIに覚えさせる）
1
「学習」画面を開き、プロジェクトを選択
2
学習パラメータを設定
まずは初期値でOK。主な項目は右の表を参照
3
「学習開始」ボタンを押す
進捗とloss（誤差）のグラフが表示されます。lossが下がっていけば順調
4
完了を待つ
数十分〜数時間。モデルはプロジェクト内の models フォルダに保存されます
メモリ不足で止まったら
batch_size を小さくして再実行してください。詳細設定はTRAINING_CONF.md参照。
9

## Slide 10
STEP 5（1/2）
7. 員数チェック ― 手動検査
検査の準備
1
「推論」画面を開く
2
プロジェクトと学習済みモデルを選択
設定ファイル・重みファイルを選ぶ
3
カメラ映像が表示されることを確認
検査の実行
4
部品を入れた箱をカメラの下に置く
5
撮影ボタンを押す
AIが部品を検出し、種類ごとの個数を数えます
6
結果を確認
OK / NG と枠付きの検出画像が表示されます
OK
員数が基準どおり。
そのまま出荷工程へ。
NG
結果画像でどの部品が不足／過剰かを確認し、実物の員数を直して再検査。
※ 検査結果は detect フォルダに日付ごとに自動保存されます。
※ OK/NGの基準（どのラベルが何個でOKか）はプログラム（quality_verify.py）に設定されており、メンテナーが管理します。
10

## Slide 11
STEP 5（2/2）
7. 員数チェック ― 自動検査（設備連動）
PLC連携がセットアップ済みの場合、設備のスイッチ（トリガー信号）で自動的に検査が実行されます。
1
箱が検査位置に来ると設備がトリガーを出す
自動で撮影・判定が実行されます
2
判定結果は設備側（PLC）へ自動通知
OK → 設備が次の工程へ進む
3
NG／エラーのとき
画面で検出結果を確認し、員数を直して再検査
!
検査が動かないとき
画面右上の「PLC結果リセット」ボタンを押して初期状態に戻してください。改善しなければメンテナーへ連絡。
手動検査との違い
画面の撮影ボタンによる手動検査は、PLCへ結果を書き込みません。設備連動の検査はトリガー信号からの実行のみです。
11

## Slide 12
TROUBLE
8. こんなときは
判断に迷ったら生産設備メンテナーに連絡してください。
12

## Slide 13
FAQ
よくある質問
Q. 新しい製品を検査したい
A. 新しいプロジェクトを作成し、撮影 → アノテーション → 学習を行ってください（3章〜）。
Q. カメラや照明を変えた
A. 見え方が変わるとAIの精度が落ちます。新しい環境で画像を撮り直し、再学習してください。
Q. 判定基準（何個でOKか）を変えたい
A. 判定基準はプログラム（quality_verify.py）に設定されているため、変更はメンテナーに依頼してください（手順はセットアップマニュアル8章）。変更後はOK品・NG品の両方で正しく判定されることを確認してください。
セットアップ・PLC連携の詳細は「セットアップマニュアル（メンテナー向け）」をご覧ください。
13