## Slide 1
生産設備メンテナー向け
員数チェックシステム
セットアップマニュアル
RF-DETR 物体検出による出荷員数チェック（object_detection_system_plc_rfdetr）
対象OS：Windows 10 / 11 ｜ プログラミング知識は不要です
コマンドは枠内をそのままコピーして貼り付ければ実行できます

## Slide 2
OVERVIEW
1. システム概要
Webカメラで出荷箱を撮影し、AI（RF-DETR）が箱内の部品を検出して員数（個数）を自動チェックするシステムです。
USBカメラ
出荷箱を撮影
Windows PC
AIが部品を検出し
員数を判定
判定結果
OK / NG を表示・保存
PLC（CJ2H）
設備へ結果を通知
（連携時）
検査のトリガー（きっかけ）は2通り
構成機器
・Windows PC
・USBカメラ
・オムロンPLC（CJ2H）
・LANケーブル（PLC連携時）
2

## Slide 3
CHECKLIST
2. 事前準備（必要なもの）
✓
Windows PC
メモリ16GB以上推奨。学習も行うためGPU搭載を推奨
✓
USBカメラ
PCに接続しておく
✓
リポジトリ一式
USBメモリ等で受け取ったフォルダ、またはZIP
✓
インターネット接続
初回セットアップ時のみ必要
✓
PLCの接続情報
PLCのIPアドレス、使用するビット番号（PLC連携時）
✓
作業時間の確保
初回セットアップは合計30〜60分程度
チェックが全部そろったら、次ページからセットアップを開始します。
3

## Slide 4
STEP 1
3. Pythonのインストール
本システムは Python 3.11 で動作します。
1
ダウンロードページを開く
ブラウザで https://www.python.org/downloads/ を開く
2
インストーラーを入手
「Python 3.11.x」のWindowsインストーラーをダウンロード
3
インストール実行
チェックを入れてから「Install Now」をクリック（右の注意参照）
4
インストール確認
スタートメニューで cmd と検索して「コマンドプロンプト」を開き、下のコマンドを実行
py --version
→ 「Python 3.11.x」と表示されればOK
!
ここが最重要
インストーラー最初の画面で「Add python.exe to PATH」に必ずチェックを入れてください。
表示されない場合
PCを一度再起動してから、もう一度 py --version を実行してください。
4

## Slide 5
STEP 2
4. システム一式の配置
1
フォルダを配置する
リポジトリのフォルダ（object_detection_system_plc_rfdetr）をC:直下などに置く
2
ZIPの場合は先に解凍
右クリック →「すべて展開」で解凍してから移動する
配置例（以降このフォルダを「システムフォルダ」と呼びます）
C:\object_detection_system_plc_rfdetr
!
置き場所の注意
日本語やスペースを含むパス（例：デスクトップ、Program Files）は避けてください。動作不良の原因になります。
5

## Slide 6
STEP 3（1/2）
5. 初回セットアップ ― 仮想環境の作成
1回だけ実施する作業です。コマンドプロンプトを開き、上から順に実行します。
1
システムフォルダへ移動
cd C:\object_detection_system_plc_rfdetr
2
仮想環境の作成（専用のPython環境を作ります）
py -3.11 -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
成功のサイン：行の先頭に (.venv) と表示されます
仮想環境とは？
このシステム専用のPython環境です。PC内の他のソフトに影響を与えずに動かすための仕組みで、一度作れば以降は自動で使われます。
6

## Slide 7
STEP 3（2/2）
5. 初回セットアップ ― 部品のインストールとDB作成
3
必要なソフトウェア部品のインストール
pip install -r requirements.txt
4
データベースの作成
cd object_detection_system
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
cd ..
成功のサイン：「OK」が並んで表示されます
!
時間がかかります
数GBのダウンロードが発生し、10〜30分程度かかることがあります。
エラーで止まったら
ネット接続を確認し、同じコマンドをもう一度実行してください。
7

## Slide 8
STEP 4
6. 起動と動作確認
1
起動：object_detection_system.bat をダブルクリック
黒い画面が開き、自動でブラウザが起動します。開かない場合は下のURLを手動で開く
http://127.0.0.1:8000/
2
カメラ確認：「データ収集」画面を開く
カメラ映像が表示されればOK。映らない場合はUSB接続と、他アプリのカメラ使用を確認
3
停止：黒い画面で Ctrl + C
または黒い画面（コマンドプロンプト）をそのまま閉じる
ショートカット作成（推奨）
object_detection_system.bat を右クリック→「送る」→「デスクトップ（ショートカットを作成）」。
以降、作業者はアイコンをダブルクリックするだけで起動できます。
8

## Slide 9
PLC SETUP 1/5
7. PLC設定ファイル（settings¥plc_settings.yaml）
PLC設定はすべてこの1ファイルにあります。メモ帳で開いて編集できます。主な項目：
そのほかの項目（checker_api など）は変更不要です
上記以外の行はそのままにしてください。編集後はファイルを上書き保存し、システムを再起動すると反映されます。
9

## Slide 10
PLC SETUP 2/5
7-2. 動作モード早見表
plc.enabled と test_server.enabled の組み合わせで動作が決まります。
!
ブリッジモードの注意
ボタン操作が実PLCへ即時反映されます。設備が結線・稼働中の環境では誤操作に十分注意してください。
10

## Slide 11
PLC SETUP 3/5
7-3. ビット仕様（PLCラダー設計者向け）
動作ルール
・初期状態は trigger=OFF / complete=ON / ok=OFF / error=OFF
・trigger=OFF かつ complete=ON のときだけ新しいトリガーを受付
・トリガー検知直後に4ビットすべてOFF（二重起動防止）→ 検査実行
・OK時：ok=ON, complete=OFF ／ NG・エラー時：error=ON, complete=ON
・起動直後は一度 trigger=OFF を確認するまで受け付けない（誤動作防止）
!
エリア選定の注意
必ずWエリアを使用。DMエリアは停電後も値が残り、古いトリガーが再処理される危険があります。
PLC側の IOM Hold（IOメモリ保持）は無効にしてください。
通信仕様
FINS/UDP（ポート9600）。
PCとPLCを同一ネットワークにし、ファイアウォールでUDP 9600を許可してください。
11

## Slide 12
PLC SETUP 4/5
7-4. テストモードでの動作確認（PLC実機なし）
1
設定を確認
plc_settings.yaml が plc.enabled: false / test_server.enabled: true（初期値）
2
ダミーPLCサーバーを起動
コマンドプロンプトで以下を実行
cd C:\object_detection_system_plc_rfdetr
.venv\Scripts\activate
python plc_test_server.py
3
本体を起動
別途 object_detection_system.bat をダブルクリック
4
ダミーPLC画面から動作確認
W100.00 をONにすると、撮影・推論が実行され結果ビットが変化すればOK
ダミーPLC操作画面
ブラウザで下のURLを開く
http://127.0.0.1:8010/
確認ポイント
・トリガーONで検査が動く
・OK時：okビットON
・NG時：errorビットON
・リセットで初期状態に戻る
12

## Slide 13
PLC SETUP 5/5
7-5. 実PLCへの接続切り替え
1
IPアドレスを設定
plc_settings.yaml の connection.host を現場PLCのIPアドレスに変更
2
本番モードへ変更
plc.enabled: true ／ test_server.enabled: false にする
3
システムを再起動
batを起動し直す（PLC監視も同時に起動します）
4
実機で確認
設備側スイッチで trigger ビットをONにし、検査が実行されることを確認
状態がおかしいとき
推論画面右上の「PLC結果リセット」ボタンで初期状態（trigger=OFF / complete=ON）に戻せます。
接続確認のコツ
コマンドプロンプトで
ping 192.168.250.1
が通るか確認（IPは現場の値）。
13

## Slide 14
JUDGMENT 1/3
8. 合否判定の仕組み（quality_verify.py）
OK/NGの判定基準は、以下のプログラムファイルに書かれています。
object_detection_system\checker\applications\quality_verify.py
検出結果の集計
AIがラベルごとの個数を集計
例：{'s': 8}
判定関数で照合
quality_verify.py の
quality_verify 関数が判定
OK / NG
True＝OK、False＝NG
画面表示・PLC通知へ
現在の判定基準（quality_verify）
quality_verify_common とは
同ファイル内にある動作確認用の緩い判定です。「1個でも何か検出されればOK」になります。
判定に使うラベル名
アノテーション時に登録したラベル名がそのまま使われます。
14

## Slide 15
JUDGMENT 2/3
8-2. 判定基準を変更する方法
例：bolt が8個、nut が4個そろっていればOKにしたい場合
1
変更前に必ずバックアップ
quality_verify.py をコピーし quality_verify_backup.py の名前で同じフォルダに保存
2
quality_verify.py の末尾に新しい判定関数を追加
def quality_verify_myproduct(result_dict):
if result_dict.get("bolt") == 8 \
and result_dict.get("nut") == 4:
return True
else:
return False
3
呼び出し元を新しい関数名に変更
checker\applications\snap_service.py の236行付近を書き換え、両ファイルを上書き保存
# 変更前: result = quality_verify.quality_verify(result_dict)
# 変更後: result = quality_verify.quality_verify_myproduct(result_dict)
!
インデントを崩さない
Pythonは行頭の空白（インデント）で構造が決まります。既存の関数をコピーして書き換えるのが安全です。
!
ラベル名は完全一致
bolt 等の名前は、アノテーションで登録したラベル名と完全に一致させてください（大文字・小文字も区別）。
15

## Slide 16
JUDGMENT 3/3
8-3. 変更した場合の対処（必ず実施）
1
システムを再起動
黒い画面をすべて閉じて、batを起動し直す。再起動しないと変更は反映されません
2
OK品で手動検査
正しい員数の箱で検査し、OKになることを確認
3
NG品で手動検査
わざと1個抜いた箱・1個多い箱で検査し、NGになることを確認
4
PLC連携時はトリガー検査も確認
ダミーPLCまたは実機で、OK/NGビットが正しく変化することを確認
5
変更記録を残す
変更日・変更内容・確認結果をメモに残す
!
エラーが出る・常にNGのとき
書き間違い（インデント崩れ、コロン忘れ、括弧の閉じ忘れ）とラベル名の不一致が典型原因です。
復旧できない場合はバックアップの内容を quality_verify.py に書き戻して再起動すれば元に戻ります。
確認のポイント
OK品とNG品の両方で確認しないと、「常にOK」という危険な間違いに気付けません。
16

## Slide 17
OPERATION & TROUBLE
9. 日常の起動・停止 ／ 10. トラブルシューティング
困ったときの基本
① 黒い画面をすべて閉じて再起動
② 改善しなければPC再起動
③ それでもダメなら詳細資料へ（次ページ）
17

## Slide 18
REFERENCES
さらに詳しく知りたいとき
README.md システム全体・PLC仕様の詳細
zzz_docs/plc_monitor_flow.md PLC監視の内部動作
zzz_manuals/DETECT_CONF.md 推論の詳細設定（settings/rfdetr_detect.yaml）
zzz_manuals/TRAINING_CONF.md 学習の詳細設定
zzz_manuals/OPERATION_MANUAL_作業者向け 日常の使い方は運用マニュアルへ
セットアップは以上です。日常の検査作業は「運用マニュアル（作業者向け）」をご覧ください。
18